SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“Ķekavas nami”

#### Ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūves un pieslēgšanās kārtība privātmājām(t.sk. dvīņu mājām, daudzdzīvokļu mājām).

Lai pieslēgtos SIA ’’Ķekavas nami’’ centralizētajam ūdensapgādes un kanalizācijas ielu tīklam:

- Privātmājas īpašnieks SIA „Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā  iesniedz  iesniegumu ar lūgumu izsniegt Tehniskos noteikumus, lai  pieslēgtos centralizētajiem tīkliem . Iesniegumam pievienot:

- zemes robežu plāna kopiju vai apbūves gabala situācijas plānu,

- zemes grāmatas akta kopiju,

- līguma slēdzēja personas datus.

- SIA’’ Ķekavas nami’’ izsniedz tehniskos noteikumus, kas nosaka, kā veicams

pieslēgums un kādas prasības ir  jāievēro ,veicot šāda veida būvdarbus.

- Pieslēguma būvdarbus organizē un veic mājas īpašnieks par saviem līdzekļiem.

Izmaksas katram objektam būs atšķirīgas ( ietekmē attālums līdz ēkai, aku skaits, labiekārtotības pakāpe, pieslēguma veids, materiālu izvēle, būvdarbu  izpildītāja izvēle ).

- Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, III kārta” īstenošanas

laikā atsevišķa maksa par iespēju pieslēgties centralizētajiem ielu tīkliem netiks

iekasēta.

- Pēc montāžas darbu pabeigšanas obligāti  jāveic instrumentāla tīklu uzmērīšana un

reģistrēšana Mērniecības datu centra  datu bāzē. Uzmērījumu iesniegt SIA „Ķekavas nami” 2 eksemplāros ( 1 eksemplārs Ķekavas novada būvvaldei ). Šo pakalpojumu iespējams organizēt ar SIA „Ķekavas nami” starpniecību (maksa 135 EUR - samaksa kasē vai ar pārskaitījumu).

- Uzsākot pakalpojuma izmantošanu, obligāti jāveic ūdens skaitītāja plombēšana klātesot  SIA „Ķekavas nami” pārstāvim.

- Pēc SIA „Ķekavas nami” atzinuma ( objekta pieņemšanas akts ) saņemšanas noslēgt

līgumu ar SIA ‘’Ķekavas nami’’ par  ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu.

- Norēķins par ūdeni un kanalizāciju notiek pēc ūdens skaitītāja rādījuma, ko mēneša

beigās noziņo pakalpojuma saņēmējs ( ja līgumā nav citi nosacījumi ). Ja ūdens tiks izmantots dārza laistīšanai, jāuzstāda atsevišķs ūdens skaitītājs. Par šo ūdens patēriņu  netiks aprēķināta kanalizācijas maksa.

- Pašreiz ( 2014. gads)  SIA’’ Ķekavas nami’’ apkalpes zonā esošais tarifs(bez PVN) :  ūdens- 0,737 EUR/ m³, kanalizācija- 1,404 EUR/m³, kopā 2,141 EUR/m³.

Valdes priekšsēdētājs                                                             Ē. Linters

Sagatavoja: J. Freibergs

29255787