Jautājumi un atbildes

Par iepirkuma procedūras dokumentiem

projektam  Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/084

„Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Tērces” Ķekavā, Nākotnes ielā 14

siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi” .

(iep.id.Nr. ĶN - 2014/2 - ERAF)

05.06.2014.

- Ieinteresētais piegādātājs vēlas precizēt darbu apjomus  :

- Lokālā tāme Nr. 5 pozīcijā 2.2. apjoms siltumizolācijas materiālam neatbilst faktiskajam apjomam. Akmens vate  Paroc FAS B  120 mm biezumā vai ekvivalents norādīta 739,20 m2, lai gan siltināmā virsma ir 206  m2.                 Lūdzu precizēt darbu apjomu !

- Lokālā tāme Nr. 6 pozīcijā 4.18. „Lietus ūdens noteksistēmas ierīkošana. Rūpnieciski krāsots  skārds , tonis RR 31” - nav norādīts darbu apjoms.

Lūdzu noteikt darbu apjomu !

Pasūtītājs atbild :

- Par darbu apjomu precizēšanu finansu piedāvājuma tāmju sagatavēs :

- Excel tabulā pieļauta kļūda formulā šūnā D19. Formulas „=+D16*1,05” vietā jābūt „=+D18*1,05” , t.i. pareizais akmens vates apjoms lokālās tāmes Nr.5 pozīcijā 2.2. ir 216,3 m2.

- Darbu apjoms noteksistēmas ierīkošanai ( notekcauruļu un notekreņu ierīkošanai ) ir 209,5 m.

06.06.2014.

- Ieinteresētais piegādātājs vēlas precizēt darbu apjomus  :

- lokālajā tāmē Nr.6  pozīcijā 2.13. antenas izvads nav norādīts apjoms.                Lūdzu precizēt darbu apjomu !

- Ieinteresētais piegādātājs jautā :

Tehniskā projekta AR sadaļā ir minēts, ka ir nepieciešams atvirzīt gāzes vadus no ēkas sienas. Lokālajā tāmē Nr. 2. pozīcija 5.1 “Gāzes cauruļu attīrīšana no rūsas un atlūpošās krāsas, krāsošana, tajā skaitā virsmas gruntēšana”, ir vienīgā pozīcija, kurā ir atrunāts, ko veic ar gāzes vadiem. Vai no ēkas fasādes ir nepieciešams atvirzīt gāzes vadus?

- Ieinteresētais piegādātājs jautā :

- Lokālā tāme Nr. 6 pozīcijā 2. „Jauna jumta seguma slāņa ieklāšana (ēkas jumtam virs bēniņiem)” nav skaidrs, kāpēc tik liels norādītais jumta virsmas apjoms – 1900 m2. Lūdzam skaidrojumu !

- Lokālā tāme Nr. 6 pozīcijā 4.12. vienā no rindiņām materiālam nav norādīts nosaukums, tikai mērvienība – 0,05 m3. Lūdzam skaidrojumu !

- Lokālā tāme nr.7, pozīcija nr.4. „Ēkas vējtveru durvju nomaiņa pret PVC  durvju blokiem (2 kameru((4+4s)argons) 5 kameru profili)  U =< 1,3 W/(m2*K) (skat.AR-502). PVC durvis ar siltumvadītspēju U =< 1,3 W/(m2*K) netiek ražotas vai arī ir neadekvāti dārgas. Kā rīkoties ?

Pasūtītājs atbild :

- Par darbu apjomu precizēšanu finansu piedāvājuma tāmju sagatavēs :

- Lokālajā tāmē nr.6 Excel tabulā neapzināti izdzēsta rindiņa- pozīcijas 2.14.sākums. Antenas izvads attiecas uz 2.14. pozīciju un apjoms ir 5 gab.

| 2.14. | Antenas izvadu montāža | gab | 5.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | antenas izvads | gab | 5.00 |
|  | palīgmateriāli | kpl | 1.00 |

- Par gāzes vadu atvirzīšanu :

Gadījumā, ja būs nepieciešama gāzes vadu atvirzīšana no ēkas sienas, to pirms siltināšanas darbu uzsākšanas nodrošinās un finansēs Pasūtītājs ārpus projekta ietvariem.  Gāzes cauruļu attīrīšana no rūsas un atlūpošās krāsas, krāsošana, tajā skaitā virsmas gruntēšana būs nepieciešama jebkurā gadījumā projekta ietvaros.

- Par jumta virsmas apjomu, parapetu ierīkošanu un vējtveru durvju nomaiņu :

- Lokālajā tāmē nr.6, pozīcijā nr.2. apjoms dots jumta seguma ieklāšanai 2 kārtās, ņemot vērā jumta viļņveida klājumu, parapetu pārlaides, padziļinājumus, ventilāciju, u.c.  Veiktas apjomu korekcijas apakšpozīcijās 2.1., 2.2., 2.3..

| 2.1. | Jumta virsmas attīrīšana no netīrumiem un izlīdzināšana | m² | 1050.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Jumta seguma defektu remonts atsevišķās vietās | m2 | 105.00 |
| 2.3. | Jumta hidroizolējošā divkomponenta ieseguma ieklāšana divās kārtās, ieskaitot ielaidumu uz parapeta un papildus kārtas izbūvi ap izvadiem uz jumta (skat. Mezglu 7, AR-605) | m2 | 1900.00 |
|  | Primer PU grunts vai ekvivalents | kg | 262.50 |

- Rindiņa bez materiāla nosaukuma ir lieka, koriģēti apjomi pozīcijās 4.11. un 4.12.

| 4.11. | Antiseptēta koka latojuma uzstādīšana parapeta skārda stiprināšanai | m | 48.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | impregnēti kokmateriāli | m3 | 0.4 |
|  | stiprinājumi | gb | 161 |
| 4.12. | Jumta parapetu nosegšana ar cinkotu skārdu . Rūpnieciski krāsots skārds , tonis RR31 | m | 48.00 |
|  | sagatavju izgatavošana | m2 | 49.44 |
|  | stiprinājumi | gb | 192.00 |

- Ir pieļaujama PVC vējtvera durvju  ar siltumvadītspēju U =< 1,6 W/(m2*K) uzstādīšana, energoefektivitāte tiks koriģēta projekta iesniegumā.

10.06.2014.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā :

Tehniskā projektā ir minēts, ka radiātoriem ir jāuzstāda alokatori, darbu apjomu tabulā, alokatoru montāža nav paredzēta. Kā rīkoties konkrētajā situācijā?

Pasūtītājs atbild :

Piedāvājums jāgatavo saskaņā ar darbu apjomu tabulā norādīto.