Jautājumi un atbildes

Par iepirkuma procedūras dokumentiem

projektam  Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/084

„Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Tērces” Ķekavā, Nākotnes ielā 14

siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi” .

(iep.id.Nr. ĶN - 2015/1 - ERAF)

10.02.2015.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā  :

Lokālās tāmes Nr.5 pozīcijā Nr.2. ir rakstīts "Bēniņu pārseguma siltināšana ar beramo akmens vati 250mm ( siltumvadības koeficients λ ≤ 0.037W/(m·k)(skat. AR-106, AR-301, AR-401 "Grīdas tips G1")".

Lūdzu informējiet, kura ražotāja beramajai akmens vatei ir λ ≤
0.037W/(m·k)?

Pasūtītājs atbild :

Pasūtītāja rīcībā nav informācijas, kura ražotāja beramajai akmens vatei ir λ ≤ 0.037W/(m·k).

Ja Pretendents beramajai vatei nevar nodrošināt siltumvadītspējas koeficientu λ ≤ 0.037W/(m·k), tad bēniņu siltināšanai jāpielieto - attiecīgi par cik % zemāks siltumvadītspējas koeficients piedāvātajai beramajai vatei, par tik % jāpalielina beramās vates slāņa biezums.